## Slide 1: Projekt „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-A023/19
Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

## Slide 2: Standardy dostępności- poziom podstawowy

## Slide 3: Definicja dostępności
  Określona w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  Przedstawia obligatoryjne do wdrożenia, minimalne wymagania służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zapewniania dostępności:
    Architektonicznej;
    Informacyjno-komunikacyjnej;
    Cyfrowej;
  Zapewnia dostępność wszystkim, którzy jej potrzebują, przez zastosowanie projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień.

## Slide 4: Przykłady dostępności
Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/informacja-dla-projektodawcow/

## Slide 5: Dostępny czyli:
  taki, do którego można dojść bez przeszkód, na który można wejść stosunkowo łatwo;
  nietrudny do zdobycia;
  łatwy do przyswojenia;
  z którym łatwo można nawiązać kontakt.

## Slide 6: Projektowanie uniwersalne
  tworzenie rozwiązań, które są użyteczne dla wszystkich ludzi w jak największym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian;
  jest strategicznym podejściem do planowania i projektowania zarówno produktów jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa;
  to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Jednym z głównych celów strategii uniwersalnego projektowania jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych.

## Slide 7: Projektowanie uniwersalne – dla kogo?
Odbiorcy uniwersalnych rozwiązań to m.in.:
piesi;
kobiety;
podróżni (z bagażem);
turyści;
rodzice z wózkami dziecięcymi;
rowerzyści;
osoby starsze;
osoby z niepełnosprawnością ruchową;
osoby niepełnosprawnością sensoryczną (wzrok/słuch);
osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
alergicy.
Źródło: https://www.slideshare.net/mapabarier/ap-zajac-ideauniwersalnegoprojektowaniajakowyzwanie

## Slide 8: Przykłady projektowania uniwersalnego
jest to taki sposób projektowania produktów, środowiska, programów i usług, aby służyły jak największej liczbie osób, w tym seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne, wynikające np.: z otyłości, kontuzji, ciąży czy wzrostu;
uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

## Slide 9: Rozwiązania zaprojektowane uniwersalnie
Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/informacja-dla-projektodawcow/

## Slide 10: Zasady projektowania uniwersalnego (1 z 4)
  Użyteczność dla osób o różnej sprawności - przestrzeń i usługi powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników, bez dodatkowej potrzeby projektowania specjalnych lub zastępczych urządzeń dla osób o różnych potrzebach (np. teksty alternatywne do ilustracji).
  Elastyczność w użytkowaniu - stosowane rozwiązania muszą umożliwiać wybór metod korzystania z rozwiązania (np. zapewnienie pętli indukcyjnej oraz wsparcia tłumacza języka migowego).
  Proste i intuicyjne użytkowanie - stosowane rozwiązania muszą być zrozumiałe przez ich odbiorców, dostępna infrastruktura powinna iść w parze z prostymi zasadami korzystania z urządzeń, które tę dostępność tworzą (np. tyfloplany).
Zasady odnoszą się również do tworzenia formularzy i informacji dla studentów

## Slide 11: Zasady projektowania uniwersalnego (2 z 4)
  Czytelna informacja - powinna być dostępna dla różnych użytkowników, co oznacza zastosowanie jej w formie głosowej, pisemnej, dotykowej, stosowanie tekstu w różnym formacie wraz z zapewnieniem przejrzystości przekazu (np. materiały powielane na ksero powinny być dobrej jakości).
  Tolerancja na błędy - konieczne jest uwzględnienie faktu, że nawet pełna zgodność z przepisami prawa i normami technicznymi nie zawsze musi oznaczać pełną użyteczność rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rozwiązania, które są udogodnieniem dla osób z jednym rodzajem niepełnosprawności, bywają utrudnieniem dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawnościami (np. płyty chodnikowe z fakturą dostosowaną dla osób niewidomych i ścieżki fakturowe mogą stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

## Slide 12: Zasady projektowania uniwersalnego (3 z 4)
Wygodne użytkowanie bez wysiłku - zastosowane rozwiązania powinny być przyjazne dla użytkowników, bez nadmiernego wysiłku w korzystaniu z tych rozwiązań (np. zbyt długie podjazdy dla osób poruszających się na wózkach lub zbyt wysoki kąt ich nachylenia).
Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania - trzeba uwzględnić potrzeby korzystania z przestrzeni przez różnych użytkowników. Projektując ciągi komunikacyjne, należy pamiętać, że może z nich korzystać osoba pełnosprawna, osoba na wózku, dwie osoby głuche rozmawiające w języku migowym, osoba z wózkiem dziecięcym bliźniaczym itp. Konieczne jest zastosowanie dodatkowej przestrzeni w toalecie, niezbędnej do wykonania obrotu przez osobę na wózku.

## Slide 13: Zasady projektowania uniwersalnego (4 z 4)
Percepcja równości - tworzenie rozwiązań, które nie mają charakteru dyskryminującego, a mają charakter włączający. Dostarczane ułatwienia, które wydają się z pozoru dostępne, nie mogą stygmatyzować np. osób z ograniczoną mobilnością lub percepcją. Przykładowo, niezgodne z tą zasadą jest zaprojektowanie odrębnego wejścia do urzędu, które ma być przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Projektowanie powinno mieć charakter możliwie uniwersalny.
Uniwersalność zasad nadaje im dość ogólny charakter, dlatego należy je dostosować do charakteru przedsięwzięcia

## Slide 14: Mechanizm racjonalnych usprawnień (1 z 2)
podstawowym narzędziem zapewniającym dostępność jest mechanizm racjonalnych usprawnień, czyli „konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami”.
Racjonalne usprawnienia najczęściej mają charakter organizacyjny i nie wiążą się z dużymi kosztami

## Slide 15: Mechanizm racjonalnych usprawnień (2 z 2)
  racjonalne usprawnienia to konieczne i stosowne modyfikacje lub adaptacje, niepociągające za sobą nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnień, które są niezbędne w określonych przypadkach dla zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości korzystania z dóbr i usług.
  racjonalne usprawnienia to dostosowanie przestrzeni i usług, które jest konieczne w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności na zasadzie równości z innymi osobami.
Racjonalne usprawnienia powinny stanowić odpowiedź na szczególne potrzeby zgłaszane przez studentów

## Slide 16: Dobre praktyki - racjonalne usprawnienia
przystosowanie pomieszczenia (np. likwidacja barier architektonicznych, inne ustawienie stolików lub odstawienie krzeseł);
odpowiednie wyposażenie (np. lupa – ułatwienie dla osób niedowidzących; pętla indukcyjna - ułatwienie dla osób słabosłyszących);
umożliwienie skorzystania z alternatywnych form komunikacji (np. wsparcie tłumacza języka migowego);
  umożliwienie poruszania się po obiekcie (np. wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością – ułatwienia dla osób z dysfunkcją ruchu);
  inne ustawienie krzeseł na korytarzu czy donic, które mogą stanowić bariery;
  przekazanie wcześniej materiałów do samodzielnego zapoznania się z tematyką zajęć;
  powiększenie czcionki na formularzach zgłoszeniowych.

## Slide 17: Porównanie założeń dla dostępności
PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE | DOSTĘPNOŚĆ | PROJEKTOWANIE WŁĄCZAJĄCE
Zakłada procesowość | Koncentruje się na efekcie końcowym | Bazuje na metodzie procesowej
Koncentruje się na stworzeniu produktu uniwersalnego dla wszystkich | Koncentruje się na stworzeniu produktu używalnego przez osoby ze szczególnymi potrzebami | Koncentruje się na stworzeniu produktu używalnego przez wszystkich
Zakłada, że uniwersalny klient jest średnią ograniczeń osób | Klientów dzieli na "typowych" i z niepełnosprawnością | Zakłada, że nie ma czegoś takiego jak "typowy" klient
Nastawione jest na projektowanie z uwzględnieniem wszystkich potrzeb | Nakierowana jest na regulacje prawne i standardy | Szuka obszarów wykluczenia, by je "włączyć"
Koncentruje się na projektowaniu bez barier | Koncentruje się na konkretnych fizycznych i umysłowych niepełnosprawnościach | Koncentruje się na powodach wykluczenia
Zakłada, że istnieje uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich | Próbuje zrozumieć typowe niepełnosprawności | Zakłada, że wykluczenie może się zdarzyć każdemu
Źródło: https://testerzy.pl/baza-wiedzy/artykuly/projektowanie-uniwersalne

## Slide 18: Dostęp alternatywny
to takie działania i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku, ale nie w sposób samodzielny lub na zasadzie równości z innymi osobami (potrzebna pomoc innej osoby), albo które nie zapewniają dostępu do budynku podmiotu publicznego, ale umożliwiają skorzystanie z usług publicznych w inny sposób (np. online);
  zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub;
  zapewnienie wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub;
  wprowadzenie takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

## Slide 19: Rozwiązania kompensujące - wzrok
Oznaczenie w alfabecie Braille’a i inne oznaczenia dotykowe
Ścieżki i mapy dotykowe
Kontrast barwny
Komunikaty głosowe (komunikacja miejska, przejścia dla pieszych)
Dokumenty w formie umożliwiającej ich odczytanie i wypełnienie przy pomocy komputera wyposażonego w program czytający.
Audiodeskrypcja (muzea, kina, teatry)
Źródło: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18229,vp,20827.pdf

## Slide 20: Rozwiązania kompensujące - słuch
Stosowanie urządzeń wspomagających słyszenie (pętle indukcyjne)
Stosowanie komunikatów i oznaczeń tekstowych (tablice zmienno-znakowe, tablice informacyjne, piktogramowe, itp.)
Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia twarz rozmówcy (umożliwia czytanie ruchu ust)
Zapewnienie personelu ze znajomością języka migowego (w szczególności w urzędach, szpitalach lub usługi wideotłumaczenia)
Źródło: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18229,vp,20827.pdf

## Slide 21: Rozwiązania kompensujące - ruch
Alternatywne w stosunku do schodów metody pokonywania wysokości (windy, platformy, schodołazy)
Odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnych
Miejsca odpoczynku z ławkami
Odpowiednie parametry elementów wyposażenia np. wysokość blatów
Specjalnie dostosowane pomieszczenia np. toalety
Drzwi automatyczne
Źródło: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18229,vp,20827.pdf

## Slide 22: Dostępność architektoniczna
  Obejmuje:
  zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;
  instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
  zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
  zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
  zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

## Slide 23: Standardy dostępności – Przestrzeń (1 z 2)
użytkownikiem przestrzeni publicznej jest każdy, wobec czego podczas projektowania należy brać pod uwagę potrzeby wszystkich ludzi.
podkreślić należy, że osoby mające trudności w poruszaniu się, to część społeczeństwa, do której oprócz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, należą również osoby starsze, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci w wózkach, osoby otyłe, niskie lub bardzo wysokie.
Jeśli oznaczenia sal lub pomieszczeń w budynkach się powtarzają należy je zmienić, ma to często miejsce przy rozbudowie lub łączeniu budynków

## Slide 24: Standardy dostępności – Przestrzeń (2 z 2)
do tej grupy zaliczyć można także osoby z czasowymi ograniczeniami mobilności, takimi jak: osoby z urazami kończyn poruszające się przy pomocy balkoników lub kul, podróżni z dużymi bagażami i inni;
osoby te, w konfrontacji z barierami przestrzennymi, mają trudności w realizacji swoich praw w dostępie do środowiska zabudowanego, środków transportu, usług technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Postęp technologiczny różnych rozwiązań komunikacyjnych następuje bardzo szybko, dlatego należy na bieżąco śledzić i w miarę możliwości wprowadzać nowe rozwiązania, poprawiając codzienne funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami

## Slide 25: Informacje o budynku i oznaczenia
pamiętajmy, że kontakt z budynkiem dzięki dostępowi do Internetu zaczyna się już na etapie planowania pierwszej wizyty;
poszukiwanie położenia obiektu na komunikatorach cyfrowych: strony www, Google Maps;
w przypadku uczelni często są to budynki będące częścią całego kompleksu budynków przy różnych ulicach, z pomocą może w tym przypadku przyjść system informacji miejskiej.

## Slide 26: Podjazdy (1 z 5)
pochylnie powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu minimum 120 cm;
pochylnie o długości ponad 9 metrów powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 140 cm (zalecane 200 cm);
szerokość spocznika nie może być mniejsza niż szerokość biegu pochylni;
jeżeli na spoczniku następuje zmiana kierunku należy zapewnić na nim powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 150 na 150 cm (zalecane 200 na 200 cm);
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/Rys.-36.-Rzut-rampy-dostosowanej-do-potrzeb-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-przed-wej%C5%9Bciem-do-budynku.jpg

## Slide 27: Podjazdy (2 z 5)
pochylnia powinna zawierać krawężniki o wysokości od 7 cm 10 cm, w celu uniknięcia niekontrolowanego zjazdu wózka. Nie ma potrzeby projektowania krawężnika, jeżeli dana krawędź pochylni biegnie wzdłuż ściany.
w dużych obiektach użyteczności publicznej (np. wielkopowierzchniowych budynkach handlowych) zaleca się stosowanie większych spoczników o wymiarach 210 na 210 cm, tak aby zapewnić odpowiednią powierzchnię manewrową dla jak najszerszej grupy użytkowników np. korzystających ze skuterów elektrycznych długość poziomej płaszczyzny na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 150 cm, poza polem otwierania drzwi;
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/Rys.-36.-Rzut-rampy-dostosowanej-do-potrzeb-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-przed-wej%C5%9Bciem-do-budynku.jpg

## Slide 28: Podjazdy (3 z 5)
nawierzchnia pochylni powinna zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinna być twarda, równa i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.
Z podjazdów korzystają też dostawcy, czy osoby sprzątające, korzystające z dużych wózków lub maszyn czyszczących
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/Rys.-36.-Rzut-rampy-dostosowanej-do-potrzeb-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-przed-wej%C5%9Bciem-do-budynku.jpg

## Slide 29: Podjazdy (4 z 5)
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/Rys.-36.-Rzut-rampy-dostosowanej-do-potrzeb-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-przed-wej%C5%9Bciem-do-budynku.jpg

## Slide 30: Podjazdy (5 z 5)
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/Rys.-36.-Rzut-rampy-dostosowanej-do-potrzeb-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-przed-wej%C5%9Bciem-do-budynku.jpg

## Slide 31: Tablice informacyjne w budynkach
Tablice powinny być wykonane z zachowaniem zasad dostępności, dotyczących:
kontrastu;
matowych powierzchni;
kroju czcionki (bezszeryfowej).
Przykład dwóch tablic informacyjnych na UJK, prawidłowej i wymagającej poprawy dostępności

## Slide 32: Standardy projektowania przestrzeni (1 z 2)
Minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się użytkowników, w celu zobrazowania jak różne są ich potrzeby:
osoba sprawna – 67,5 cm;
osoba starsza poruszająca się przy pomocy laski – 75 cm;
osoba z dzieckiem – 110 cm;
osoba poruszająca się przy pomocy balkonika – 85 cm;
osoba poruszająca się przy pomocy dwóch kul – 95 cm;
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim – 80 cm;
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym – 80 cm;
osoba z dziecięcym wózkiem bliźniaczym – 100 cm;
osoba poruszająca się z psem asystującym – 110 cm;

## Slide 33: Standardy projektowania przestrzeni (2 z 2)
osoba poruszająca się z przewodnikiem – 120 cm;
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim z psem asystującym – 120 cm;
osoba na wózku inwalidzkim z asystentem – 160 cm;
osoba poruszająca się z białą laską – 90 cm.
Źródło: Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” – ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 2017

## Slide 34: Przestrzeń manewrowa
Najmniejsza powierzchnia potrzebna do wykonania :
obrotu o 90o – 150 na 150 cm,
pełnego obrotu (średnica koła wózka) – 160 na 160 cm,
skrętu w czasie jazdy o 90o – 150 na 180 cm,
obrotu o 180o lub 360o względem stałego (nieruchomego) punktu osi obrotu – 200 na 200 cm.
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wprowadzenie/uzytkownicy/przestrzen-manewrowa/

## Slide 35: Ciągi Komunikacyjne
Zaleca się, aby szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) była uzależniona od natężenia ruchu osób i wynosiła odpowiednio:
180 cm – w przypadku stałego ruchu dwukierunkowego;
150 cm – w przypadku częstego ruchu dwukierunkowego;
120 cm – w przypadku rzadkiego ruchu dwukierunkowego, oraz z zastrzeżeniem, iż taka szerokość korytarza jest dopuszczalna tylko w przypadku kiedy stanowi drogę ewakuacyjną przeznaczoną do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/budynek/komunikacja-pozioma-budynku/ciagi-komunikacyjne-korytarze/

## Slide 36: Stanowisko pracy
wysokość blatu biurka powinna być regulowana uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności – od 60 cm do 80 cm;
system półek wiszących nad biurkiem powinien znajdować się w zasięgu wyciągniętej ręki osoby siedzącej na wysokości 120 -130 cm;
zalecana szerokość blatu roboczego biurka 60 cm;
osoba korzystająca podczas pracy z wielu urządzeń elektronicznych (np. komputer, telefon) powinna mieć zainstalowaną zintegrowaną listwę elektryczną nad blatem biurka (należy uwzględnić przy tym szerokość biurka).
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/Rys.-43.-Miejsce-pracy-biurko-wymiary-element%C3%B3w.jpg

## Slide 37: Bariery w poruszaniu się
Bariery architektoniczne w obiektach uczelnianych 33% przypadków
Nieprzyjazne budynki i utrudnione korzystanie z nich 63% przypadków
Niesprawne urządzenia służące osobom z niepełnosprawnościami 4% przypadków
Źródło: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18209,vp,20806.pdf

## Slide 38: Przykład dostępnych schodów
Biblioteka Uniwersytecka UJK w Kielcach. Kontrastowe odznaczenie stopnicy i podstopnicy, poręcze po obu stronach

## Slide 39: Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, w tym tłumacza migowego lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
  instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
  zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;
  zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

## Slide 40: Systemy oznaczeń alternatywnych
System TGSI (Tactile Ground Surface Indicators):
dotykowe wskaźniki powierzchni gruntu;
ścieżki naprowadzające;
punkty uwagi.
Obok na zdjęciu, przykład dojścia do windy.

## Slide 41: Systemy oznaczeń
  Tyflografika - przestrzenne przedstawienie grafiki lub rzeczy w różnej proporcji, w sposób dostępny dla człowieka za pomocą zmysłu dotyku. Odwzorowanie takie pozwala osobom niewidomym poznawać, rozumieć i odwzorowywać rzeczywistość, służą do tego dotykowe:
  tyfotabliczki;
  tyflomapy, tyfloplany;
  „płaskorzeźby” obrazów w muzeach;
  imitacje eksponatów muzealniczych;
  odlewy brył zabytkowych budynków.
Źródło: http://www.altix.pl/pl/tyflografika-drukarnia/tyflografika-tabliczki,-mapy,-plany-dotykowe/

## Slide 42: Proste teksty (1 z 2)
  ETR - standard easy to read:
  to sposób przedstawiania informacji w postaci tekstu i uzupełniającej grafiki;
  tekst łatwy do czytania i rozumienia, często wspomagany obrazkami;
  korzystają z niego osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także w spektrum autyzmu;
  pozwala on na lepsze zrozumienie otaczającego świata i ułatwia występowanie w swoim imieniu, czyli bycie self-adwokatem.

## Slide 43: Proste teksty (2 z 2)
czytamy szybciej;
nie musimy ich analizować, od razu wiemy o co chodzi;
sprawiają, że szybciej przechodzimy do działania;
są etyczne – powodują, że czytelnik nie traci pewności siebie z powodu nierozumienia tekstu, nie czuje się wykluczony czy poniżany.
Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/o-prostym-jezyku/

## Slide 44: Indeks czytelności FOG (1 z 2)
FOG – indeks czytelności, który ma na celu określenie stopnia przystępności tekstu. Jego wartość oznacza liczbę lat edukacji potrzebnych do zrozumienia tekstu.
Wzór na wartość FOG sformułowany został następująco:
W języku polskim trudne wyrazy to najczęściej wyrazy 4-sylabowe i dłuższe.
Wynik testu można interpretować zgodnie z tabelą przedstawioną na kolejnym slajdzie
Przykładowa wartość indeksu FOG:
Gazeta Fakt – 6;
Newsweek – 12;
Uzasadnienia prawne – 20.

## Slide 45: Indeks czytelności FOG (2 z 2)
Wartość FOG | Interpretacja
1-6 | język bardzo prosty, zrozumiały już dla uczniów szkoły podstawowej;
7-9 | język prosty, zrozumiały już dla uczniów gimnazjum;
10-12 | język dość prosty, zrozumiały już dla uczniów liceum;
13-15 | język dość trudny, zrozumiały dla studentów studiów licencjackich;
16-17 | język trudny, zrozumiały dla studentów studiów magisterskich;
18 i więcej | język bardzo trudny, zrozumiały dla magistrów i osób z wyższym wykształceniem;

## Slide 46: Rozwiązania ułatwiające słyszenie (1 z 2)
Pętla indukcyjna – urządzenie, które zmienia dźwięk na fale elektromagnetyczne i w ten sposób dostarcza go do aparatu słuchowego. Ułatwia słyszenie i rozróżnianie mowy, eliminuje zakłócenia np. szumu za oknem;
  System FM – działa podobnie jak pętla, tylko jako nośnik dźwięku wykorzystywane są fale radiowe;
  System IR – tu rolę nośnika dźwięku pełni podczerwień;
  System Bluetooth – działa podobnie jak bezprzewodowy zestaw głośnomówiący.
Wszystkie urządzenia oraz formy dostępności powinny być oznaczone.
Nie każdy aparat słuchowy współpracuje z pętlą indukcyjną lub gdy są zakłócenia, alternatywnie można korzystać z komunikatorów internetowych. Student będzie słyszał nas w swoim aparacie.

## Slide 47: Rozwiązania ułatwiające słyszenie (2 z 2)
mikro pętla indukcyjna w długopisie z wbudowanym mikrofonem, współpracująca z aparatem słuchowym przez Bluetooth, sprawdza się np. przy pracy w grupie;
dzisiejsze aparaty słuchowe umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych bez tradycyjnego przykładania telefonu do ucha;
UJK posiada wykupiony abonament tłumacza PJM on-line;
Studenci niesłyszący będą umieli czytać, ale nie wszyscy niesłyszący będą posiadać taką umiejętność

## Slide 48: Pomieszczenia cichej pracy w bibliotece
w takich pomieszczeniach można łatwiej pracować, skupić się lub komunikować z osobami ze szczególnymi potrzebami;
jedno z pomieszczeń jest dostosowane do osób poruszających się na wózkach;
posiadają też możliwość podpięcia do zasilania urządzeń wspomagających.
Osobami, które łatwo się dekoncentrują są zwłaszcza studenci w spektrum autyzmu

## Slide 49: Alternatywne formy komunikacji (1 z 2)
alfabet Lorma – przekazywanie poszczególnych znaków odbywa się poprzez dotykanie punktów na dłoni. Lorm jest wykorzystywany do komunikacji z osobami głuchoniewidomymi video z alfabetem Lorma
alfabet Braille’a – system zapisu znaków przy pomocy sześciu wypukłych punktów w różnym układzie i odczytywany dotykiem. Coraz rzadziej wykorzystywany przez osoby niewidome ze względu na zastąpienie syntezą mowy. Bardzo istotny na etapie edukacji języka polskiego. Alfabet Braille’a służy do zapisania dowolnego języka posługującego się alfabetem łacińskim.
czytnik ekranu – program komputerowy, który rozpoznaje i interpretuje, a następnie przy pomocy syntezatora mowy odczytuje to, co znajduje się na ekranie komputera lub telefonu. Jest wykorzystywany przez osoby niewidome i słabowidzące. Jednym z darmowych rozwiązań jest aplikacja NVDA https://www.nvda.pl/ .

## Slide 50: Alternatywne formy komunikacji (2 z 2)
Polski Język Migowy (PJM) – język migowy, którym posługują się głusi Polacy. Jest pełnoprawnym językiem, posiada wszystkie cechy języka. Charakteryzuje się gramatyką wizualno-przestrzenną – czyli zamiganie jakiegoś znaku w konkretnym miejscu nadaje mu dodatkowe znaczenie (wykorzystywane np. do określenia czasu).
System Językowo-Migowy (SJM) – subkod języka polskiego. Do migania w ten sposób wykorzystywane są znaki PJM połączone gramatyką języka polskiego. Sposób komunikacji właściwie niewykorzystywany przez głuchych.

## Slide 51: Udogodnienia dla studentów (1 z 9)
Tyflotabliczki- Tabliczki informacyjne z kodem QR oraz opisem w alfabecie Braille’a nad klamkami

## Slide 52: Udogodnienia dla studentów (2 z 9)
  Przykład uniwersalnego projektowania
  stolik posiada wyprofilowany blat poprawiający komfort i ergonomię pracy zarówno użytkowników zdrowych jak i osoby poruszającej się na wózku;
  możliwość regulacji konta nachylenia blatu jak i regulacja wysokości blatu to kolejne elementy uniwersalnego zaprojektowania mebla.
  Na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

## Slide 53: Udogodnienia dla studentów (3 z 9)
  Linijka brajlowska
  może funkcjonować jako niezależne urządzenie, na którym studenci robią notatki;
  służy także jako czytnik ekranu, na którym student może czytać tekst dzięki wypustkom w dolnej części urządzenia (w kolorze białym);
  służy jako alternatywa klawiatury do wprowadzania znaków w alfabecie Braille’a, które na ekranie wyświetlają się w standardowym formacie.
  Na przykładzie Pracowni wsparcia w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

## Slide 54: Udogodnienia dla studentów (4 z 9)
  Brajlowskie maszyny do pisania
  służą wyłącznie do pisania w alfabecie Braille’a, jednak nie nadają się do robienia notatek podczas wykładów, gdyż ich praca jest zbyt głośna;
  zapisu dokonuje się na specjalnym grubszym papierze, można pisać po obu stronach kartki;
  rozmiar czcionki ma zawsze jedną standardową wielkość, także z drukarki brajlowskiej.
  Na przykładzie Pracowni wsparcia w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

## Slide 55: Udogodnienia dla studentów (5 z 9)
  Globus z tyflografiką
  specjalna nakładka z zaznaczonymi konturami kontynentów i wypiętrzeniem większych masywów górskich;
  z naniesioną siatką podziału globu;
  z oznaczeniem w alfabecie Braille'a większych kontynentów i oceanów, z uwagi na rozmiar znaków.
  Daje wyobrażenie osobie niewidomej o modelu Ziemi
  Na przykładzie Pracowni wsparcia w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

## Slide 56: Udogodnienia dla studentów (6 z 9)
  Powiększalnik stacjonarny – Eclipse
  powiększenie na ekranie tekstu do 30 razy;
  pozwala na odwrócenie kolorów, co przy niektórych wadach wzroku ułatwia rozpoznawanie liter;
  zwiększa kontrast poprzez zmianę barw, np. wyświetlając niebieskie litery na żółtym tle;
  Obecnie studenci częściej korzystają z podobnych funkcji w swoich telefonach
  Na przykładzie Pracowni wsparcia w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

## Slide 57: Udogodnienia dla studentów (7 z 9)
  Auto-lektor urządzenia czytające
  urządzenie skanując tekst czyta go na głos, w wybranym języku (w tym angielski w kilku rodzajach), co zwłaszcza przy nauce języka obcego będzie pomocne;
  urządzenie rozpoznaje rozkład stron i obrócenie książki;
  treść w formacie pliku mp3 można zapisać na nośniku zewnętrznym i odsłuchać ponownie na innym urządzeniu;
  klawisze obsługi są odpowiednio oznaczone a obsługa udźwiękowiona.
  Podobne funkcje mają aplikacje mobilne z których studenci chętnie korzystają
  Na przykładzie Pracowni wsparcia w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

## Slide 58: Udogodnienia dla studentów (8 z 9)
  Stanowisko dla osoby z dysfunkcją kończyn górnych
  Stanowisko posiada specjalną mysz, którą można obsługiwać łokciem lub stopą;
  specjalna kamera śledzi ruch głowy studenta poprzez umieszczenie na czole specjalnej naklejki, co umożliwia alternatywne sterowanie kursorem muszy;
  wysoko kontrastowa i kolorowa klawiatura posiada nakładkę ułatwiającą celowanie w klawisze;
  klawiatura standardowa także ma dodatkowe funkcje np. powiększa ekran, ma wysoki kontrast i jest większa.
  Alternatywne metody pozwalają na śledzenie ruchu gałek ocznych w celu sterowania kursorem
  Na przykładzie Pracowni wsparcia w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

## Slide 59: Udogodnienia dla studentów (9 z 9)
  Wygrzewarka oraz papier pęczniejący
  specjalny papier jednostronny, na którym wszystko co zapisane lub zadrukowane (atrament, laser) na kolor czarny, pod wpływem temperatury pęcznieje i staje się wypukłe;
  pod opuszkami palców można wyraźnie wyczuć wypukłe miejsca;
  pozwala to osobie niewidomej wyobrazić sobie kształty np. wykresu.
  Na przykładzie Pracowni wsparcia w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

## Slide 60: Dostępność cyfrowa
  Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu:
  postrzegalności - umożliwiającej jej odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku;
  funkcjonalności - umożliwiającej użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji;
  kompatybilności - umożliwiającej tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby z niepełnosprawnością;
  zrozumiałości - umożliwiającej użytkownikowi tych stron i aplikacji zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.

## Slide 61: Web Content Accessibility Guidelines
Standard dostępności cyfrowej WCAG 2.2
To wytyczne dotyczące Dostępności Treści Internetowych (Web Content Accessibility Guidelines), stworzone przez W3C (World Wide Web Consortium) w celu ułatwienia korzystania z treści cyfrowych osobom z różnorodnymi niepełnosprawnościami – wzrokowymi, słuchowymi, fizycznymi, poznawczymi i neurologicznymi.
WCAG 2.2 wprowadza 9 nowych kryteriów sukcesu, które uzupełniają wytyczne z wersji 2.1, koncentrując się m.in. na lepszym zarządzaniu fokusem, obsłudze gestów przeciągania i intuicyjności interfejsów.
Od czerwca 2025 r. normy te stały się obowiązkowe w Polsce na mocy Europejskiego Aktu o Dostępności.
Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.2

## Slide 62: Tekst alternatywny
Atrybut „ALT”
opis słowny tego co przedstawia ilustracja/ zdjęcie;
zazwyczaj do 125 znaków;
jeśli element ma charakter ozdobny, dajemy tzw. pusty alt, czyli spację, po to aby czytnik pominął ten element (czytając spację);
brak opisu powoduje, że czytnik przeczyta nazwę pliku, która najczęściej nie dostarczy informacji co się znajduje na ilustracji.
Tekst alternatywny czyta czytnik np. osobie niewidomej
Opracowane na podstawie materiałów dr Izabela Mrochen, więcej na http://www.izabela.mrochen.us.edu.pl/ i https://www.youtube.com/watch?v=ZOr4OeGx8pw

## Slide 63: Dostępność multimediów (1 z 2)
Alternatywne formy komunikacji
Dla materiałów video (np. filmy):
audiodeskrypcja;
napisy rozszerzone (z opisem dźwięków otoczenia, np. [śpiew ptaków]);
PJM (Polski Język Migowy) – tłumacz Polskiego Języka Migowego;
Przykład dostępnego materiału video "Dostępność Plus"

## Slide 64: Dostępność multimediów (2 z 2)
Dla materiałów audio (np. podkastów):
transkrypcja treści (tekst);
napisy rozszerzone (z opisem dźwięków otoczenia, np. [śpiew ptaków]);
PJM (Polski Język Migowy) – tłumacz Polskiego Języka Migowego.
Materiały audio nie wymagają dostosowania dla osób niewidzących, gdyż przekaz ma jedynie warstwę dźwiękową.

## Slide 65: Publikacja informacji dostępnych cyfrowo
w przypadku gdy podmiot publiczny publikuje informacje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej innej niż jego strona internetowa lub aplikacja mobilna i informacje te nie spełniają wymagań dostępności cyfrowej, podmiot ten publikuje te same informacje na wybranej spośród posiadanych przez siebie stron internetowych lub aplikacji mobilnych, w sposób dostępny cyfrowo (art. 6);
Treści publikowane w social mediach powinny być dostępne cyfrowo, jeśli nie są - to wersja dostępna powinna być na stronie podmiotu

## Slide 66: Podsumowanie
pamiętaj, że u każdego z nas może pojawić się szczególna potrzeba w dowolnym momencie życia i każdy z nas może potrzebować wówczas różnego rodzaju wsparcia.
Dziękujemy za uwagę
Więcej szczegółowych informacji udzieli Państwu Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
66