## Slide 1: Projekt „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-A023/19
Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

## Slide 2: Standardy dostępności- poziom rozszerzony

## Slide 3: Otoczenie budynku – parking (1 z 2)
naklejki stóp – wskazujące drogę do miejsca, w którym załatwi się sprawę;
miejsca postojowe - dla osób z niepełnosprawnością, dla rodzin z dziećmi itd., usytuowane możliwie jak najbliżej drzwi wejściowych do budynku i nie mogą być ograniczone przeszkodami terenowymi, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.
Źródło: https://mieszkania-niepelnosprawnych-rzeszow.blogspot.com/2016/06/parking-dla-osoby-niepenosprawnej.html https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/poznan-powstaną-specjalne-miejsca-parkingowe-dla-rodzin-z-dziecmi/

## Slide 4: Otoczenie budynku – parking (2 z 2)
nawierzchnia chodnika powinna być gładka, pomalowana na niebisko z białym symbolem znaku,
bez wysokich krawężników (maksymalnie 2 cm różnicy poziomów).
Źródło: https://mieszkania-niepelnosprawnych-rzeszow.blogspot.com/2016/06/parking-dla-osoby-niepenosprawnej.html

## Slide 5: Zasięg rąk
Pomiary antropometryczne określiły przeciętny zasięg rąk dorosłej osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, który wynosi maksymalnie:
137 cm – zasięg boczny;
122 cm – zasięg przedni;
40 cm – 110 cm zasięg komfortowy.
Norma ISO 21542:2011 ‚‚Building construction – Accessibility of the built environment oraz American with Disability Act. Standards for Accessible Design”

## Slide 6: Standardy projektowania przestrzeni (1 z 2)
Zlew:
  zalecany o płytkich komorach – nieobudowany;
  pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm, głębokości min. 60 cm i wysokości 70 cm;
Kuchenka:
  piekarnik powinien być umieszczany na wysokości nie niżej niż 60 – 80 cm od podłogi;
  zaleca się stosowanie kuchenki elektrycznej.
Na podobnej zasadzie powinno się projektować dostępne laboratoria
Źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/kuchnia/

## Slide 7: Standardy projektowania przestrzeni (2 z 2)
Blat roboczy:
  optymalna wysokość blatu wynosi 70 – 80 cm;
  pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm i głębokości min. 60 cm;
  umieszczony pomiędzy zlewem a kuchenką;
Stół jadalny:
  optymalna wysokość blatu wynosi 70 – 80 cm;
  pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm i głębokości min. 60 cm;
Szafki:
  płytkie szafki montowane nad blatem roboczym na wysokości 45 cm;
  dolna krawędź szafek na wysokości 25 cm od podłogi, aby umożliwić dojechanie wózka;
  szuflady w szafkach powinny posiadać blokadę przeciwko możliwości całkowitego wyciągnięcia szuflady;
  zalecane uchwyty w kształcie litery „D”.

## Slide 8: Budynek a ewakuacja (1 z 4)
ustawa zobowiązuje do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Wykorzystuje się do tego między innymi: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;
każdy obiekt musi posiadać indywidualnie ustalony plan ewakuacji, skonsultowany ze specjalistami z zakresu BHP oraz p.poż;
na uczelni studenci z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami muszą być przeszkoleni z zakresu ewakuacji z obiektu, na terenie którego będą mieli zajęcia, (szkolenie z wyraźnym naciskiem na nabycie umiejętności odczytywania sygnałów alarmowych i sposobów wydostania się z obiektu);

## Slide 9: Budynek a ewakuacja (2 z 4)
w przypadku, gdy w budynku są pracownicy z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami, wskazane jest dodatkowe przeszkolenie bezpośrednich współpracowników tych osób;
zaleca się także, by bezpośredni współpracownicy posiadali dodatkowe przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy, a także różnych dodatkowych umiejętności np. obsługi krzeseł ewakuacyjnych.
Krzesła ewakuacyjne umieszczane są przy wejściach głównych do budynków, a z ich obsługi przeszkoleni powinni być kierownicy budynków i portierzy

## Slide 10: Budynek a ewakuacja (3 z 4)
opracowany indywidualny plan postępowania w trakcie ewakuacji dla każdego pracownika - listy obecności podpisywane o konkretnej porze z wyszczególnieniem, gdzie znajduje się określona liczba osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami;
w przypadku ewakuacji bardzo ważna jest szerokość korytarzy;
dobrą praktyką jest zamontowanie wzdłuż biegów korytarzy poręczy, które ułatwiają przemieszczanie w warunkach ograniczonej widoczności;
drzwi i przegrody ogniowe powinny posiadać przyciski na wysokości 80-90 cm, który uruchomi siłownik wspomagający otworzenie;
Podpis przy odbieraniu klucza na portierni służy nie tylko ewidencjonowaniu pracy, ale także w przypadku ewakuacji może służyć określeniu liczby osób w budynku. Dlatego zawsze należy się odnotować.

## Slide 11: Budynek a ewakuacja (4 z 4)
przy schodach powinny znajdować się krzesła ewakuacyjne;
pokoje oczekiwania/zbiórki wewnątrz budynku – pomieszczenie o zwiększonej odporności na dym i ogień, z opisem świetlnym na drzwiach ( również w alfabecie Braille’a). Pokój powinien mieć wymiary pozwalające wjechać do środka wózkiem (przestrzeń manewrowa min. 150 na 150 cm).
Na wyposażeniu biblioteki jest także defibrylator

## Slide 12: Schody (1 z 3)
wysokość i szerokość stopni schodów powinna być jednakowa. Bieg schodowy powinien posiadać minimum 3 stopnie, a max. 9 stopni;
w biegach schodowych należy stosować nieparzystą liczbą stopni. Dłuższe biegi schodów powinny być przedzielone spocznikami o długości min 1,5 m;
dla osób z dysfunkcjami wzroku szczególnym zagrożeniem są schody prowadzące w dół. Aby uniknąć ryzyka upadku należy w odległości 50-60 cm od krawędzi pierwszego górnego stopnia zamontować fakturę ostrzegawczą o szer. min. 60-80 cm. Przed dolnym stopniem należy ułożyć fakturę uwagi [tzw. „sztruks”] o szerokości max. 1,2 m;
maksymalna wysokość stopnia schodów zewnętrznych powinna wynosić 15 cm, ale zaleca się, aby wysokość stopnia wynosiła 12 cm, która jest na tyle niska, że ułatwia to pokonywanie schodów przez osoby np. dotknięte chorobami reumatycznymi;

## Slide 13: Schody (2 z 3)
zaleca się schody o szerokości min. 2,0 m z poręczami po obu stronach biegu umieszczonymi na dwóch wysokościach: 90 i 75 cm;
osoby słabowidzące potrzebują zaznaczenia początku i końca biegu schodowego. Pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego musi być oznaczony kontrastowo pasem o szerokości min. 10 cm na płaszczyźnie poziomej (min.5 cm) i pionowej (5 cm). Pasy powinny być montowane na stopnicy i podstopnicy tak, aby były widoczne przy schodzeniu, jak i wchodzeniu po schodach. Dopuszcza się zmianę kolorystyki całego stopnia, który powinien być skontrastowany z innymi stopniami w biegu schodowym. Kontrast barwny dla oznaczeń montowanych na krawędziach stopni nie powinien być mniejszy niż 70% . W przypadku jednego, dwóch lub trzech stopni w biegu schodowym należy oznaczenia kontrastowe zapewnić na każdym ze stopni wyłącznie w postaci pasów kontrastowych o szer. 5-10 cm montowanych na stopnicy i podstopnicy.

## Slide 14: Schody (3 z 3)

## Slide 15: Web Content Accessibility Guidelines
Standard dostępności cyfrowej WCAG 2.2
To wytyczne dotyczące Dostępności Treści Internetowych (Web Content Accessibility Guidelines), stworzone przez W3C (World Wide Web Consortium) w celu ułatwienia korzystania z treści cyfrowych osobom z różnorodnymi niepełnosprawnościami – wzrokowymi, słuchowymi, fizycznymi, poznawczymi i neurologicznymi.
WCAG 2.2 wprowadza 9 nowych kryteriów sukcesu, które uzupełniają wytyczne z wersji 2.1, koncentrując się m.in. na lepszym zarządzaniu fokusem, obsłudze gestów przeciągania i intuicyjności interfejsów.
Od czerwca 2025 r. normy te stały się obowiązkowe w Polsce na mocy Europejskiego Aktu o Dostępności.
Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.2

## Slide 16: Zasada postrzegalności (1 z 2)
  właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca jej odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku;
  wytyczne dla dostępności treści internetowych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

## Slide 17: Zasada postrzegalności (2 z 2)

## Slide 18: Tekst alternatywny
Atrybut ALT
opis słowny tego co przedstawia ilustracja/ zdjęcie;
zazwyczaj do 125 znaków;
jeśli element ma charakter ozdobny, dajemy tzw. pusty alt, czyli spację, po to aby czytnik pominął ten element (czytając spację);
brak opisu, powoduje że czytnik przeczyta nazwę pliku, która najczęściej nie dostarczy informacji co się znajduje na ilustracji.
Opracowane na podstawie materiałów dr Izabela Mrochen, więcej na http://www.izabela.mrochen.us.edu.pl/ i https://www.youtube.com/watch?v=ZOr4OeGx8pw
Tekst alternatywny czyta czytnik np. osobie niewidomej

## Slide 19: Dostępność multimediów (1 z 2)
Alternatywne formy komunikacji
Dla materiałów video (np. filmy):
audiodeskrypcja;
napisy rozszerzone (z opisem dźwięków otoczenia, np. [śpiew ptaków]);
PJM (Polski Język Migowy) – tłumacz Polskiego Języka Migowego;
Przykład dostępnego materiału video "Dostępność Plus"

## Slide 20: Dostępność multimediów (2 z 2)
Dla materiałów audio (np. podkastów):
transkrypcja treści (tekst);
napisy rozszerzone (z opisem dźwięków otoczenia, np. [śpiew ptaków]);
PJM (Polski Język Migowy) – tłumacz Polskiego Języka Migowego.
Materiały audio nie wymagają dostosowania dla osób niewidzących, gdyż przekaz ma jedynie warstwę dźwiękową.
Multimedia nadawane na żywo nie muszą mieć zapewnionej dostępności

## Slide 21: Napisy w multimediach i w Internecie (1 z 2)
Ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne napisy dzielimy na:
  otwarte (ang. open caption OC) – napisy będące graficzną częścią obrazu, których nie da się wyłączyć; jest to alternatywna dla dubbingu forma tłumaczenia filmów obcojęzycznych w telewizji, w odniesieniu do multimediów zamieszczanych w Internecie, to napisy naniesione na obraz podczas montażu;
  zamknięte (ang. closed caption CC) – napisy w odrębnym strumieniu tekstowym, które są widoczne po włączeniu, w krajach anglosaskich tożsame z napisami dla niesłyszących w telewizji; na DVD w tym formacie załącza się zarówno napisy dialogowe jak i dla niesłyszących.

## Slide 22: Napisy w multimediach i w Internecie (2 z 2)
napisy zamknięte są obsługiwane przez YouTube. Po załączeniu napisów do pliku wideo przy tytule filmu pojawia się oznaczenie CC. Ten format napisów współpracuje także z urządzeniami asystującymi;
wraz ze wzrostem popularności materiałów video, zwłaszcza w mediach społecznościowych, powstało szereg aplikacji automatycznie generujących napisy.
Serwis YouTube ma bardzo intuicyjne narzędzie do tworzenia napisów

## Slide 23: Możliwość adaptacji i rozróżnienia
Ułatwienia percepcji treści:
kolejność odczytywanych treści (zwłaszcza przy prezentacjach);
zachowanie kontrastowych kolorów;
prosty krój czcionki tzw. bezszeryfowy;
możliwość kontroli dźwięku, np. zatrzymania w przypadku autoodtwarzania;
zachowanie wielkości liter;
niedzielenie wyrazów i przenoszenie do następnej linii;
zachowanie odległości miedzy znakami;
zachowanie stałych odstępów między wyrazami (niektóre osoby mogą mieć problem z identyfikacją spacji), tym samym niestosowanie justowania teksu;
zachowanie odstępów miedzy wierszami minimum 1,15 (najlepiej 1,5).

## Slide 24: Zrozumiała kolejność i struktura
informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu dostępne dla czytników, programów czytających, np. hierarchia elementów, etykiet, pól;
jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści prawidłowa kolejność odczytu musi być określona programowo;
instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich, jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk, czyli np. ikona też musi być opisana;
treść nie ogranicza swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest istotna.

## Slide 25: Zasada funkcjonalności
  właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji;

## Slide 26: Możliwość nawigacji
Ułatwień odczytu:
obsługi za pomocą klawiatury;
unikanie migotających elementów;
etykietowanie sekcji, tytułowanie slajdów;
stosowanie odnośników linków (hyperlink);
nie dzielenie wyrazów i przenoszenie do następnej linii;
możliwość pominięcia bloków;
anulowanie kliknięcia - rezygnacja ze wskazania;
stosowanie nawigacji w dokumencie (zwłaszcza w edytorze tekstu) jest bardzo praktyczne zwłaszcza przy dłuższych dokumentach, których nie trzeba skrolować (przewijać);
stosowanie spisów treści z odnośnikami.

## Slide 27: Brak pułapki na klawiaturę
jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu treści za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, a jeśli wymagane jest użycie czegoś więcej niż tylko strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu.
Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała treść danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium

## Slide 28: Migotanie -„ataki padaczki”
prezentuj treść tak, aby nie wywoływała napadów padaczkowych - trzy błyski lub wartości poniżej progu. Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.
Praktyczne przykłady zastosowania zaleceń standardów przedstawiono w dalszej części

## Slide 29: Wystarczająca ilość czasu (1 z 2)
Gdy czas korzystania z treści jest ograniczany, spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  wyłączenie: użytkownik może wyłączyć limit czasowy, zanim czas upłynie;
  dostosowanie: użytkownik może swobodnie dostosować limit czasowy (przynajmniej o wartość 10 razy większą od wartości domyślnej), zanim czas upłynie;
  wydłużenie: użytkownik jest ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie limitu za pomocą prostej czynności (np. „wciśnij klawisz spacji”) oraz może wydłużyć limit przynajmniej dziesięciokrotnie;

## Slide 30: Wystarczająca ilość czasu (2 z 2)
wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego: limit czasowy jest wymaganym komponentem jakiejś czynności w czasie rzeczywistym (np. aukcji) i nie ma możliwości zmiany limitu;
  wyjątek dotyczący istoty czynności: limit czasowy jest istotny i wydłużenie go anulowałoby lub zaburzałoby daną czynność;
  wyjątek 20 godzin: limit czasowy przekracza 20 godzin.
Jeśli nie mamy zgłoszeń o studentach o szczególnych potrzebach to nie ma konieczności stosowania wszystkich zasad, ale aktualizując i tworząc nowe wersje dokumentacji należy mieć zasady na uwadze i sukcesywnie je dostosowywać. Dokumenty dostępne i uniwersalnie zaprojektowane każdemu będzie łatwiej wypełnić.

## Slide 31: Zasada zrozumiałości (1 z 2)
  właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca użytkownikowi tych stron i aplikacji zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji;
  jeśli projektujemy np. wniosek o stypendium to powinien on zawierać jasne, czytelne instrukcje, co i jak należy wpisać, np. format daty czy nr telefonu;
  umieszczając skan dokumentu z podpisami i pieczątkami na stronie powinien on także mieć wersję umożliwiającą przeczytanie przez czytnik, jest to też ważne z poziomu wyszukiwarek, aby po określanym ciągu znaków, można było dotrzeć do dokumentu.
Zasadę powinny spełniać także dokumenty na stronie

## Slide 32: Zasada zrozumiałości (2 z 2)

## Slide 33: Możliwość odczytania, przewidywalność
  twórz treści możliwe do odczytania i zrozumienia;
  domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy;
  twórz strony internetowe tak, aby otwierały się i działały w sposób przewidywalny;
  zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu;
  mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach internetowych w ramach jednego zestawu stron internetowych, występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane, chyba że zmiana jest inicjowana przez użytkownika;
  komponenty, które mają tę samą funkcjonalność w ramach jednego zestawu stron internetowych, są w taki sam sposób zidentyfikowane.

## Slide 34: Zasada kompatybilności
  współpraca z narzędziami wspierającymi osoby ze szczególnymi potrzebami np. czytnikami;
  właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby z niepełnosprawnością;

## Slide 35: Rzetelność
twórz treści solidnie, aby mogły być skutecznie interpretowane przez różne programy użytkownika, w tym technologie wspomagające;
dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających;
w treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników komunikaty o stanie mogą być programowo określane poprzez role lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez uzyskiwania fokusu.
Źródła: https://wcag.lepszyweb.pl/, https://dostepnastrona.pl/artykuly/jak-wdrozyc-standard-wcag-2-1, https://www.widzialni.org/container/metoda-oceny-dostepnosci-cyfrowej-strony-internetowej-zgodnie-z-zasadami-wcag-2.1.pdf

## Slide 36: USTAWA o dostępności cyfrowej
USTAWA o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Art. 1):
wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji;
kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy;
zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej;
postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

## Slide 37: Wyłączenia z ustawy (Art. 3.) (1 z 4)
Ustawy nie stosuje się do stron internetowych i aplikacji mobilnych dostawców usług medialnych, o których mowa w art. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:
  multimediów nadawanych na żywo;
  multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
  dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;

## Slide 38: Wyłączenia z ustawy (Art. 3.) (2 z 4)
  map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
  treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
    które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone, sfinansowane albo przez niego nabyte, albo
    których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
  treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;

## Slide 39: Wyłączenia z ustawy (Art. 3.) (3 z 4)
  treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
    wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu, lub
    nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
    wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;

## Slide 40: Wyłączenia z ustawy (Art. 3.) (4 z 4)
  treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
  złożonych schematów i dokumentacji technicznych w formie nietekstowej.
Nie należy usuwać np. aktualności z wydarzeń opublikowanych przed 23 września 2019, które nie są dostępne

## Slide 41: Definicje pojęć (Art. 4.) (1 z 3)
aplikacja mobilna – publicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych komputerach osobistych;
ekstranet – niepubliczna sieć telekomunikacyjna, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w więcej niż jednej strukturze organizacyjnej lub organizacji;
elementy strony internetowej lub aplikacji mobilnej – tekst, grafikę, wykresy, mapy, multimedia, animacje, pliki oraz narzędzia do interaktywnego przesyłania danych;
funkcjonalność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji;

## Slide 42: Definicje pojęć (Art. 4.) (2 z 3)
intranet – niepubliczna sieć telekomunikacyjna, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w jednej strukturze organizacyjnej lub organizacji;
kompatybilność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby z niepełnosprawnością;
multimedia – dźwięk, wideo, prezentowane również w sposób interaktywny, lub połączenie tych form przekazu;
nawigacja – zespół funkcji obejmujących menu oraz linki do elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej, takich jak nagłówki, listy lub tabele, pozwalających użytkownikowi na przemieszczanie się między elementami strony internetowej lub aplikacji;

## Slide 43: Definicje pojęć (Art. 4.) (3 z 3)
postrzegalność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca jej odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku;
strona internetowa – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym;
zrozumiałość – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca użytkownikowi tych stron i aplikacji zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.

## Slide 44: Wymagania dostępności (Art. 5.)
Podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową przez spełnienie przez jego stronę internetową, zarządzane elementy strony internetowej, jego aplikację mobilną lub zarządzane elementy aplikacji mobilnej wymagań określonych w załączniku do ustawy;
Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości;
Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 Polskiej Normy wprowadzającej normę ETSI EN 301 549 V3.2.1:2021.
Załącznik do ustawy został przedstawiony w pkt. dostępność cyfrowa

## Slide 45: Publikacja informacji dostępnych cyfrowo
w przypadku gdy podmiot publiczny publikuje informacje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej innej niż jego strona internetowa lub aplikacja mobilna i informacje te nie spełniają wymagań dostępności cyfrowej, podmiot ten publikuje te same informacje na wybranej spośród posiadanych przez siebie stron internetowych lub aplikacji mobilnych, w sposób dostępny cyfrowo (art. 6);
Treści publikowane w mediach społecznościowych powinny być dostępne cyfrowo, jeśli nie są - to wersja dostępna powinna być na stronie podmiotu

## Slide 46: Deklaracja dostępności (art. 10) (1 z 5)
Podmiot publiczny sporządza w sposób dostępny cyfrowo deklarację dostępności dla każdej wersji językowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w języku wersji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, do której się odnosi.
Deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, zwanej dalej "decyzją wykonawczą 2018/1523".
Deklaracja dostępności zawiera elementy, o których mowa w sekcji 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523.

## Slide 47: Deklaracja dostępności (art. 10) (2 z 5)
Deklaracja dostępności zawiera ponadto:
datę publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
datę ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji;
informację lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;
dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby lub komórki organizacyjnej wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;

## Slide 48: Deklaracja dostępności (art. 10) (3 z 5)
informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej niestandardowych skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub elementach aplikacji mobilnej i uruchamianiu funkcji dostępnych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej;
informację lub link do informacji o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnością;
informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku;
w przypadku strony internetowej - link do strony internetowej, z której można pobrać aplikację mobilną i deklarację dostępności tej aplikacji mobilnej, jeżeli podmiot publiczny posiada aplikację mobilną;

## Slide 49: Deklaracja dostępności (art. 10) (4 z 5)
informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej;
link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej zawiera dodatkowo wskazanie adresu elektronicznego, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej.
Deklaracja dostępności może zawierać także informacje, o których mowa w pkt 1, 2, 5 i 7 sekcji 2 załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523.
Podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową

## Slide 50: Deklaracja dostępności (art. 10) (5 z 5)
Podmiot publiczny publikuje deklarację dostępności posiadanej:
strony internetowej - na tej stronie internetowej albo innej odpowiedniej stronie Internetowej
aplikacji mobilnej - na stronie internetowej wybranej spośród stron internetowych posiadanych przez ten podmiot lub wraz z innymi informacjami, które są udostępniane podczas pobierania aplikacji.
Podmiot publiczny umieszcza link do opublikowanej deklaracji dostępności w taki sposób, aby użytkownik strony internetowej mógł mieć do niego dostęp podczas nawigacji po stronie internetowej.
Podmiot publiczny, publikując deklarację dostępności aplikacji mobilnej, umieszcza link do niej w miejscu, z którego pobierana jest aplikacja mobilna.
Deklaracja dostępności- więcej informacji na stronie gov.pl

## Slide 51: Podsumowanie
pamiętaj, że u każdego z nas może pojawić się szczególna potrzeba w dowolnym momencie życia i każdy z nas może potrzebować wówczas różnego rodzaju wsparcia.
Dziękujemy za uwagę
Więcej szczegółowych informacji udzieli Państwu Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
51